## Slide 1: fli4l – the on(e)-disk-router
Holm Sieber <sieber@prudsys.com>

## Slide 2: Historie
Ich ziehe um und bekomme ISDN.
Gesucht: einfacher Internetzugang für meine Freundin und mich.
1. Versuch: S.u.S.E. 7.2 Standardinstallation auf einem eigenen Rechner.
Circa 150 MB später geht es nicht richtig.
In der c‘t wird fli4l vorgestellt!

## Slide 3: Forderungen
ISDN-Router, der einfach nur geht,
Steuerung von Windows aus,
Unterstützung mehrerer Provider,
möglichst DHCP-Server,
möglichst Proxy-Server.
Und keine aufwändige Installation!

## Slide 4: Lösung
http://www.fli4l.de/
„fli4l ist ein Linux-basierender ISDN-, DSL- und Ethernet-Router, der lediglich 1 Diskette zum Arbeiten benötigt. Ein 486er mit 16MB RAM ist dafür vollkommen ausreichend.
Die notwendige Bootdiskette kann unter Unix, Linux oder Windows erstellt werden. Dabei sind keine Linux-Kenntnisse erforderlich, aber evtl. nützlich.
Grundkenntnisse von Netzwerken, TCP/IP, DNS und Routing sollten jedoch vorhanden sein. Für eigene Erweiterungen/Entwicklungen, welche über die Standardkonfiguration hinausgehen, sind ein lauffähiges Linux-System und Unix/Linux-Kenntnisse notwendig.“

## Slide 5: Hardwarevoraussetzungen
ISDN: 386er CPU ab 25 MHz,
DSL: 486er CPU ab DX2/66,
12 MB Speicher, besser 16 MB,
Ethernet-Netzwerkkarte (Unterstützung von 40 verschiedenen Typen-Familien),
ISDN: HiSax unterstützte ISDN-Karte (Typ 1-37) oder AVM-B1 ISA/PCI,
ein Diskettenlaufwerk,
eine Diskette.

## Slide 6: Features (1)
Erstellen der Boot-Diskette unter Unix, Linux und Windows,
Unterstützung von IP-Masquerading und Port-Forwarding,
Least-Cost-Routing: automatische Auswahl des Providers, je nach Uhrzeit,
Anzeige/Berechnung/Protokollierung von Verbindungszeiten und –kosten,
Windows/Unix/Linux-Client imonc mit Schnittstelle zu imond und telmond,
Upload von neuen Konfigurationsdateien über Windows-Client imonc.

## Slide 7: Features (2)
Bootdiskette mit vfat-Dateisystem zum dauerhaften Speichern von Dateien,
Unterstützung von 1680KB-Disketten,
Unterstützung von Flash-Cards,
Firewall: Logging bei Zugriff von außen auf gesperrte Ports,
Betrieb/Routing von ISDN- und DSL-Circuits parallel möglich,
Ansteuerung von LCD-Displays.

## Slide 8: Router
Linux-Kernel 2.2.16,
Firewall und IP-Masquerading,
DNS-Server, damit nicht jede Anfrage von Windows-PCs in's WAN geht,
Netzwerkfähiger imond-Server mit Monitor-/und LCR-Steuerfunktionen,
Netzwerkfähiger telmond-Server zur Ausgabe von eingehenden Telefonanrufen.

## Slide 9: ISDN-Support
aktuelle HiSaX-Treiber: Unterstützung von 37 ISDN-Kartentypen,
mehrere ISDN-Verbindungsmöglichkeiten: in/out/callback, raw-ip/ppp,
Kanalbündelung: automatische Bandbreitenanpassung oder manuelle Zuschaltung des 2. Kanals über Windows-/Unix-Client,
optionales IPX-Routing,
Fritz-Card 2.0 noch nicht unterstützt!

## Slide 10: Ethernet- und DSL-Support
Ethernet-Support:
  aktuelle Netzwerkkartentreiber: Unterstützung von über 40 Kartenfamilien,
DSL-Support:
  Roaring Penguin PPPoE-Treiber, mit Dial-on-Demand (abschaltbar),
  PPTP für DSL-Anbindungen in Österreich (EXPRIMENTAL).

## Slide 11: Optionale Pakete (Auswahl)
DNS-Server,
DHCP-Server,
Online-/Offline-Anzeige über LED,
serielle Console als Option,
IPSEC-Module ipsec und pptp,
Druckerserver (Samba) über SMB- und lpr/lpd-Protokoll,
Zugriff auf Time-Server zur Synchronisierung der Uhrzeit im Netz,
Ausführen von Kommandos/Prozeduren bei Telefonanruf (z.B. Internet-Einwahl).

## Slide 12: Konfiguration
#------------------------------------------------------------------------------
# General settings:
#------------------------------------------------------------------------------
HOSTNAME='momo' # name of fli4l router
PASSWORD='XXXXXXXX' # password for telnetd, ftpd, sshd, and samba
MOUNT_BOOT='rw' # mount boot device (floppy): ro, rw, no
RAMSIZE='4096' # size of ramdisk for unzipped opt.tgz
MOUNT_OPT='ro' # mount opt device: ro, rw
PART_OPT='ram2' # location of opt-files? ram2 or disk-partition
UPDATE_MODE='full' # add, cfg, full, none, see documentation
#------------------------------------------------------------------------------
# Ethernet card drivers:
# uncomment your ethernet card
#------------------------------------------------------------------------------
ETH_DRV_N='1' # number of ethernet drivers to load, usually 1
#ETH_DRV_1='3c505' # 3COM Etherlink Plus (3c505)
ETH_DRV_1='8390 ne2k-pci' # NE2000 PCI clone (Realtek 8019/8029)
#------------------------------------------------------------------------------
# Ether networks used with IP protocol:
#------------------------------------------------------------------------------
IP_ETH_N='1' # number of ip ethernet networks, usually 1
IP_ETH_1_NAME='' # optional: other device name than ethX
IP_ETH_1_IPADDR='192.168.42.1' # IP address of your n'th ethernet card
IP_ETH_1_NETWORK='192.168.42.0' # network of your LAN
IP_ETH_1_NETMASK='255.255.255.0' # netmask of your LAN
#------------------------------------------------------------------------------
# Additional routes, optional
#------------------------------------------------------------------------------
IP_DEFAULT_GATEWAY='' # normally not used, read documentation!
IP_ROUTE_N='0' # number of additional routes
IP_ROUTE_1='192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.6.99' # network netmask gateway

## Slide 13: Least-Cost-Routing
beliebig viele Provider,
stundengenaue Steuerung.

## Slide 14: Windows-Client imonc
Anzeige des aktuellen Verbindungsstatus,
Client zur Steuerung aller Funktionen des Servers:
  Online/Offline-Schalten,
  Auswahl des Providers,
  Upload einer neuen Konfiguration,
  ...

## Slide 15: Screenshot imonc

## Slide 16: fli4l und Modems
Unterstützung über optionales Paket MODEM,
unterstützt Dial-on-demand,
imonc wird nicht unterstützt!

## Slide 17: Weitere Ein-Disk-Router-Projekte
Suchen unter www.freshmeat.net,
Suchtext: „linux router“,
Beispiele:
  Floppy ISDN/DSL for Linux,
  Linux Router Project,
http://www.linuxrouter.org.

## Slide 18: Und nun die Demonstration ...